....................................................................

....................................................................

....................................................................

(Nazwa i adres wykonawcy)

...................................., dnia ....................... 2011 r.

Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia

| lp | Wymagane minimalne parametry przedmiotu zamówienia | Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia. UWAGA: (wypełnia Wykonawca, podając parametry oferowanego przedmiotu zamówienia – wymagane jest podanie wyczerpujących informacji w zakresie zgodnym z minimalnymi wymaganiami Zamawiającego) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Część nr 1 |

| 1 | Laptop – szt.2 Procesor dwurdzeniowy, wykonujący instrukcje 64-bitowe, częstotliwość podstawowa nie mniej niż 2,2 GHz, , zintegrowany kontroler pamięci DDR3, technologia wielowątkowości, pamięć cache nie mniej niż 3MB, maksymalna pobierana moc (TDP)35W. Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik co najmniej 2700 pkt. (według testów opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) Płyta Głowna : oparta na chipsecie rekomendowanym przez producenta procesora; Zabezpieczenia hasłem wejścia do biosu oraz dysku niezależny od stanu zasilania i naładowania akumulatora, funkcje zdalnego zarządzania Pamięć operacyjna : 4 GB DDR3 1333MHz Dysk twardy: nie mniej niż 320 GB Napęd dysków optycznych nagrywarka DVD +/-R/RW Matryca: od 13,3 do 15,6 cali min. 1366x768, podświetlenie LED, KONTRAST 300:1, jasność 250 nitów (Cd/m2), zintegrowana kamera w górnej cześć obudowy ekranu, Karta graficzna: zintegrowana karta z własna pamięcią nie mniej niż 1024MB,zapewnia sprzętowe wsparcie dla DIRECTX 10,0 obsługa drugiego monitora Karta dźwiękowa zgodna z HD audio, wbudowane głośniki stereo o mocy 1W każdy Karta sieciowa: zintegrowana ETHERNET 10/100/1000 Mbps Wymagane złącza – WBUDOWANE W OBUDOWIE KOMPUTERA: 2 xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 1xsiec RJ45, 1x15 stykowe D-SUB, 1xDISPLAYPORT, 1xHDMI, czytnik kart pamięci 4 w 1 (MMC,SD,SDHC,SDXC), złącze kart ExpressCard 34, czytnik linii papilarnych Dodatkowe zintegrowane interfejsy: Zintegrowany moduł WIFI 802.11 b/g/n z antena wbudowana w obudowę Typ wskaźnika: Touchpad, trackpoint Bateria podstawowa . Czas pracy notebooka nie krótszy niż 2,5 godzin Zasilacz: zewnętrzny dedykowany Oprogramowani systemowe: preinstalowany MS WINDOWS 7 Professional PL 64 bit (z aktualnymi wersjami poprawek) lub równoważny. UWAGA! System operacyjny jest równoważny z Windows 7 Professional PL 64bit,jeżeli współpracuje z Active Directory i realizuje wszystkie funkcje przy pomocy tych samych klawiszy na klawiaturze oraz skrótów klawiszowych w trakcie jego obsługi Certyfikaty CE – załączyć do oferty Epeat co najmniej na poziomie GOLD obowiązujący na terenie Polski – dołączyć do oferty wydruk potwierdzający ze strony epeat.net Energy Star 5.0 Gwarancja Producenta 3 lata Onsite NBD | Producent.............................................. Model .................................................... Symbol ……………………………………… |
| --- | --- | --- |
| 2 | Komputer stacjonarny – szt.12 Procesor min dwurdzeniowy zgodny z x86 o częstotliwości min 3,1GHz osiągający wynik co najmniej 3800 pkt w teście SysMark2007 w kategorii PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net Pamięć RAM 2GB DDR3-1333MHz Dysk twardy 500 GB (min. SATA II; min. 7200 rpm) Napęd optyczny DVD-RW z oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania płyt DVD Płyta główna - w standardzie μATX - chipset dostarczony przez producenta procesora - zintegrowany kontroler 4 x SATA - min 1x PCI Express 2.0 x16 (karty pełnej wysokości) - min 2x PCI Express x1 -Możliwość zabezpieczenia hasłem dostępu do systemu operacyjnego i dostępu do BIOS komputera - zabezpieczenia te muszą działać niezależnie od siebie, możliwość zabezpieczenia dysku twardego w sposób uniemożliwiający możliwość odczytu danych po podłączeniu dysku do innego komputera -możliwość wyłączenia pracy wielordzeniowej procesora z pozycji BIOS (konieczne w przypadku niektórych aplikacji),możliwość wyłączenia portów COM, USB, FDD z BIOS komputera bez pośrednictwa systemu operacyjnego ani bez pośrednictwa urządzeń zewnętrznych, -rozwiązanie sprzętowe zintegrowane w płycie głównej komputera zapewniające możliwość przywrócenia BIOS w przypadku jego uszkodzenia (ataki wirusów itp.) lub nieudanej aktualizacji bez pośrednictwa jakichkolwiek urządzeń zewnętrznych i w sytuacji, gdy obraz na monitorze nie jest wyświetlany i/lub nie ma możliwości wprowadzania znaków za pomocą konsoli tekstowe Karta dźwiękowa -Zintegrowana -w standardzie High Definition Karta sieciowa - 10/100/1000 Mbps WoL, PXE, Karta graficzna - Zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielania pamięci w obrębie pamięci systemowej, ze wsparciem dla DirectX 10.1, HDCP i OpenGL 2.1, możliwość pracy na dwóch ekranach jednocześnie; Porty I/O - -min. 8 portów USB 2.0 (w tym minimum 2 na panelu przednim, 4 z tyłu obudowy, 2 jako opcja) -2x porty PS2 -1x VGA -1x DVI -1x wejście audio, 2x wyjście audio, 2x wejście mikrofonowe (wejście mikrofonowe i wyjście audio zdublowane na przednim oraz tylnym panelu obudowy) - nie dopuszcza się stosowania dodatkowych kontrolerów, adapterów itp.. w celu uzyskania minimalnej ilości wymaganych portów System operacyjny Licencja Windows 7 Professional 64 bit ( lub równoważny) w polskiej wersji językowej -Preinstalowany fabrycznie na dysku twardym Windows 7 Professional w polskiej wersji językowej, OEM, 64 bit (lub równoważny). -Dostarczony nośnik Windows 7 Professional OEM ( lub równoważy) pozwalający na ponowną instalację systemu niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon Obudowa - -Typu „Microtower” lub „MiniTower” -zasilacz o mocy maksymalnej 300W z filtrem PFC -minimum dwie zewnętrzne zatoki 5.25 cala -minimum jedna zewnętrzna zatoka 3,5 cala -minimum dwie wewnętrzne zatoki 3,5 cala -otwierana boczna ściana obudowy umożliwiająca dostęp do wszystkich podzespołów komputera Klawiatura- Klawiatura USB w układzie US Mysz- Mysz optyczna 800 dpi trzeci przycisk Oprogramowanie dodatkowe - Oprogramowanie wyprodukowane i wspierane przez producenta komputera pozwalające minimum na: - praca w środowisku DOS - pełną diagnostykę sprzętową komputera (praca dysku twardego, płyty głównej i jej układów, karty muzycznej, praca podsystemu pamięci, karty graficznej),pozwalającą na wykrycie usterki z wyprzedzeniem lub jej weryfikację -odczyt informacji o systemie: numer seryjny, numer inwentarzowy -eksport informacji do plików danych Certyfikaty i normy 1. Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001 Producenta – załączyć kopię do oferty Gwarancja Producenta 3 lata w miejscu instalacji, z czasem reakcji następnego dnia roboczego. | Producent.............................................. Model .................................................... Symbol ……………………………………… |
| 3 | Komputer z przeznaczeniem na serwer – szt.1 Procesor min czterordzeniowy o częstotliwości min 2,4GHz osiągający wynik co najmniej 27 pkt w teście SPECint_base2006 według wyników opublikowanych na stronie http://www.spec.org Pamięć RAM - 4GB DDR3-1333MHz ECC z możliwością rozbudowy co najmniej do 32GB Dysk twardy - 2x250 GB (min. SATA II; min. Hot Swap) Napęd optyczny - DVD-RW Karta sieciowa - 10/100/1000 Karta graficzna - Zintegrowana, Porty I/O/złącza -min. 10 portów USB 2.0 (w tym co najmniej siedem wyprowadzonych na zewnątrz obudowy, minimum 3 porty USB z przodu obudowy) -1x VGA -1x DVI -1xserial -1xLAN -1xLAN (port do zarządzania) -2x PCI-Express 2.0 x8 -1x PCI-Express 2.0 x4 -2x PCI Express 2.0 x1 -Zintegrowany kontroler RAID 0/1 System operacyjny - Licencja MS Windows Server Foundation SP1 lub równoważny Obudowa - Typu „Tower” z możliwością montażu w szafie Rack -zasilacz o mocy minimalnej 450W z możliwością dołożenia drugiego zasilacza typu Hot Plug -minimum dwie zewnętrzne zatoki 5.25 cala (co najmniej 2 wolne) -Klawiatura USB w układzie US -Mysz optyczna 800 dpi -USB 1. Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001 Producenta – załączyć kopię do oferty 2. Certyfikat CE – załączyć kopię do oferty Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801 – w ofercie należy podać numer telefonu) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia: weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć) czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji -Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera -Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera Gwarancja - Producenta 3 lata w miejscu instalacji, z czasem reakcji następnego dnia roboczego. Wymaga się dołączenia do oferty oświadczenia Producenta, potwierdzającego spełnienie w/w wymogu | Producent.......................................... Model ................................................ Symbol …………………………………… |
| 4. | Ploter drukująy – szt.2 Technologia wydruku - Termiczna atramentowa Technologia przyłączania – Przewodowa, USB Rozdzielczość wydruku (wydruki czarno-białe) 2400 dpi x 1200 dpi Rozdzielczość wydruku (kolor) 2400 dpi x 1200 dpi Standardowe języki drukarki HP GL/2, PCL 3, HP RTL Zainstalowana pamięć RAM - min. 64 MB Rozmiar nośnika A1 Typy nośników Koperty, folie do przezroczy, papier zwykły, papier błyszczący, papier powlekany, papier powlekany wysokogramaturowy, papier fotograficzny, papier fotograficzny półbłyszczący, banery Podawanie papieru- Podawanie pojedynczych arkuszy, podawanie z roli, automatyczna obcinarka Gramatura nośnika 65 g/m2 - 300 g/m2 Obsługiwane systemy Mac OS X v 10.3 ->,WINDOWS 2000,WINDOWS 2003 SERVER,WINDOWS VISTA,WINDOWS XP, Mac OS X 10.3 -> Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows XP, | Producent.......................................... Model ................................................ Symbol …………………………………… |
| 5. | Kolorowa drukarka laserowa – szt.1 Druk w kolorze Rozmiar nośnika + A4 Rozdzielczość w pionie (mono) min 600 dpi Rozdzielczość w poziomie (mono) min 600 dpi Rozdzielczość w pionie (kolor) min 600 dpi Rozdzielczość w poziomie (kolor) 600 dpi Wydajność min 15000 str./mies. Pojemność podajników papieru min 100 szt. Prędkość procesora min 266 MHz Zainstalowana pamięćmin 8 MB Komunikacja - USB Gwarancja producenta 12 miesięcy | Producent.......................................... Model ................................................ Symbol …………………………………. |
| 6. | Drukarka – szt.2 Technologia druku – atramentowa Druk w kolorze Druk Photo Rozmiar nośnika - A4 Rozdzielczość w pionie (mono) min 4800 dpi Rozdzielczość w poziomie (mono) min 1200 dpi Rozdzielczość w pionie (kolor) min 4800 dpi Rozdzielczość w poziomie (kolor) min 1200 dpi . Pojemność podajnika papieru min 50 szt. Obsługiwane nośniki • papier A4 • papier A5 • papier A6 • papier B5 • koperty Interfejsy / KomunikacjaUSB 2.0 Bezprzewodowa karta sieciowa Typ bezprzewodowej karty sieciowejIEEE 802.11b/g Wyświetlacz LCD Gwarancja producenta 12 miesięcy | Producent..............................................Model .................................................... Symbol ……………………………………… |
| 7. | Tablet graficzny – szt. 4 Rozdzielczość tabletu min 2000 Obszar roboczy min (szerokość x wysokość)254x158 mm Dodatkowe funkcje tabletu: • Paski dotykowe • Programowalne przyciski Funkcje piórka2 programowalne przyciski Szybkość przetwarzania danych 200 punktów na sekundę Siła nacisku piórka1024 poziomów Dokładność odczytu położenia pióra min 0,42 mm | Producent.............................................. Model .................................................... Symbol ……………………………………… |
| 8. | Pamięć RAM – szt. 11 Minimum 4 GB DDR3 1333 MHz; CL7 lub niższe , | Producent.............................................. Model .................................................... Symbol ……………………………………… |
| 9. | Napęd HDD – szt. 11 Minimum 320 GB SATA 600; 7200 obr.; min 16MB Cache | Producent.............................................. Model .................................................... Symbol ……………………………………… |
| 10. | Karta graficzna – szt.11 Z możliwością dynamicznego przydzielania pamięci w obrębie pamięci systemowej, ze wsparciem dla DirectX 10. ,1 HDCP i OpenGL 2.1, Pamięć min. 1024 MB DDR3; złącza DVI, D-SUB; HDMI z pełnym wsparciem dla FullHD, pełna obsługa DirectX 10.1, sprzętowe dekodowanie H. 264 i MPEG-2 | Producent.............................................. Model .................................................... Symbol ……………………………………… |
| 11. | Monitor – szt.11 -LCD min. 20” wide, - plamka minimum 0,26 -rozdzielczość matrycy LCD nie mniejsza niż 1680x1050, -regulacja cyfrowa OSD, -złącze DVI oraz D-SUB, -Współczynnik kontrastu 1000:1 -kątem widzenia obrazu: 170 pionowo/170 poziomo (przy współczynniku kontrastu 5:1) -wbudowane głośniki o mocy min. 2x1 W -jasność: min. 250cd/m2 -czas reakcji: maksymalnie 5ms -przewód DVI do podłączenia karty graficznej -klasa pikseli według norm ISO 9241-307-klasa pierwsza Certyfikaty - CE, RoHS, WEEE, TCO 5.0, Energy Star 5.0, ISO 9241-307 Gwarancja - Producenta 3 lata. | Producent.............................................. Model .................................................... Symbol ……………………………………… |
| 12. | Swith – szt.1 Obsługiwane protokoły i standardy - IEEE 802.3 - 10BaseT • IEEE 802.3u - 100BaseTX • IEEE 802.1p - Priority Rozmiar tablicy adresów MAC4096 Prędkość magistrali wew.3,2 Przepustowość2,4 mpps Bufor pamięci1,6 MB Maksymalny pobór mocy 6 Wat Wyposażenie standardowe- zasilacz instrukcja obsługi Gwarancja producenta 36 miesięcy | Producent.............................................. Model .................................................... Symbol ……………………………………… |
| 13. | Pendrive – szt.12 Pamięć USB Pojemność pamięci: min 8192 MB; Interfejs pamięci: USB 2.0; Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7, Mac OS Xv10.5 lub nowszy | Producent.............................................. Model .................................................... Symbol ……………………………………… |
| 14. | OfficeProPlus 2010 SNGL OLP NL Acdmc lub równoważne – szt.14 Licencja elektroniczna Typ licencji Akademicka | Nazwa programu…………………………. |
| 15. | Photoshop Extended CS5 12 Windows Polish Full License EDU lub równoważne – szt.1 Licencja elektroniczna Typ licencji Akademicka | Nazwa programu…………………………. |
| 16. | Photoshop Elements 9 Windows Polish Full License EDU lub równoważne – szt. 10 Licencja elektroniczna Typ licencji Akademicka | Nazwa programu…………………………. |
| 17. | CorelDRAW Graphics Suite X5 Education License lub równoważne – szt.15 Licencja elektroniczna Typ licencji Akademicka Do licencji wymagany jest 1 szt nośnik instalacyjny CorelDRAW Graphics Suite X5 | Nazwa programu…………………………. |
| 18. | Program Pajączek 5 NxG Standard Box lub równoważne – szt.1 Wersja box Licencja elektroniczna | Nazwa programu…………………………. |
| 19. | Program SWiSH Max4 Academic PL lub równoważne – szt.1 Typ licencji Akademicka | Nazwa programu…………………………. |
| 20. | Program AutoCAD LT 2011 SLM Box lub równoważne – szt.1 liczba użytkowników 1 wersja produktu BOX | Nazwa programu…………………………. |
| 21. | Microsoft OEM Windows 7 Pro 64 bit SP1, Polish, 1pk, DVD lub równoważne – szt.14 liczba użytkowników 1 wersja produktu OEM wersja językowa polska | Nazwa programu…………………………. |
| Część nr 2 |
| 1. | Tablica interaktywna +laptop + projektor (rzutnik) krótkoogniskowy – szt.3 Tablica interaktywna -Zasada działania musi opierać się na technologii pozycjonowania w podczerwieni, -Przekątna wymiaru interaktywnego nie mniejsza niż 86", -Wysokość czucia 2 mm nad powierzchnią - czujniki IR. -Optymalne parametry określające rozdzielczość 9600×9600，600dpi. -Precyzja ± 0.05mm -Tempo śledzenia sygnału: nie niżej niż 8 m/s, tempo przetwarzania sygnału: nie niżej niż 480 punktów/s. -Wysoka odporność na zakłócenia oraz możliwość automatycznego odzyskiwania pozbawionych czułości obszarów powierzchni interaktywnej. -Funkcja Multi Touch -Odpowiednie oprogramowanie, biblioteki źródłowe i możliwość współpracy z następującymi systemami operacyjnymi: Windows XP/2003/Vista/7, Linux, Mac OS. -Powierzchnia projekcyjna tablicy wykonana za pomocą nanotechnologii; odporna na zadrapania, charakteryzująca się wysoką jasnością i rozdzielczością wyświetlanego obrazu, całkowitym brakiem jasnych punktów świetlnych i odpornością na związki chemiczne. -Dodatkowo tablica musi zawierać: pióra interaktywne, płytę instalacyjna, pisaki dla powierzchni suchościeralnych, gumkę, kabel USB do podłączenia z komputerem - nie krótszy niż 10-metrowy. -Produkt musi posiadać certyfikaty typu: CE, FCC, ROHS, oraz zostać wyprodukowany zgodnie z normami zapewnienia jakości: ISO9001, ISO14001 Laptop Procesor dwurdzeniowy, wykonujący instrukcje 64-bitowe, częstotliwość podstawowa nie mniej niż 2,6 GHz, , zintegrowany kontroler pamięci DDR3, technologia wielowątkowości, pamięć cache nie mniej niż 4 MB, maksymalna pobierana moc (TDP)35W. Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik co najmniej 3800 pkt. (według testów opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) Płyta główna oparta na chipsecie rekomendowanym przez producenta procesora ; Zabezpieczenia hasłem wejścia do biosu oraz dysku niezależny od stanu zasilania i naładowania akumulatora, funkcje zdalnego zarządzania Pamięć 4 GB DDR3 1333MHz Dysk twardy nie mnie niż 320 GB Nagrywarka DVD +/-R/RW Matryca od 13,3 do 15,6 caliTFT Full Hd, podświetlenie LED, KONTRAST 300:1, jasność 250 nitów (Cd/m2), zintegrowana kamera w górnej części obudowy ekranu, Zintegrowana karta graficzna z własna pamięcią nie mniej niż 1024MB,zapewnia sprzętowe wsparcie dla DIRECTX 10,0 obsługa monitora zewnętrznego, osiągająca wynik co najmniej 1180 pkt. w teście PassMark - G3D Mark (do oferty należy załączyć wydruk ze strony http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html ) Karta dźwiękowa zgodna z HD audio, wbudowane głośniki stereo o mocy 1W Zintegrowana ETHERNET 10/100/1000 Mbps 2 xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 1xsiec RJ45, 1x15 stykowe D-SUB, , czytnik kart pamięci 4 w 1 (MMC,SD,SDHC,SDXC), złącze kart ExpressCard 34, 1xDisplay Port Zintegrowany moduł WIFI 802.11a/b/g/n z antena wbudowana w obudowę Touchpad, trackpoint Podstawowa min 8 komorowa. Czas pracy notebooka nie krótszy niż 2,5 godzin Zewnętrzny dedykowany Przeinstalowany MS WINDOWS 7 Professional PL 64 bit (z aktualnymi wersjami poprawek) lub równoważny. UWAGA! System operacyjny jest równoważny z Windows 7 Professional PL 64bit,jeżeli współpracuje z Active Directory i realizuje wszystkie funkcje przy pomocy tych samych klawiszy na klawiaturze oraz skrótów klawiszowych w trakcie jego obsługi Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Wykonawca dołączy przy dostawie oświadczenie producenta, że oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg. Certyfikaty CE – załączyć do oferty Epeat co najmniej na poziomie GOLD obowiązujący na terenie Polski – dołączyć do oferty wydruk potwierdzający ze strony epeat.net Energy Star 5.0 Gwarancja Producenta on-site, 3 lata NBD | Producent.............................................. Model .................................................... Symbol ……………………………………… |
| 2. | Projektor - szt.1 Projektor typu krótkoogniskowego, preferowana technologia realizacji obrazu to DLP. Rozdzielczość nie niższa niż 1024 x 768; Jasność nie niższa niż 2200 ANSI Lumenów; Kontrast nie niższy niż 750:1; Format obrazu 4:3; Kompatybilny z nast. standardami: UXGA, SXGA, WXGA, XGA, SVGA, VGA; Kompatybilność wideo: Pal, Pal-M, Pal-N, SECAM, NTSC, NTSC4.43; Jednorodność nie niższa niż 80 %; Odległość od ekranu w zakresie od 0.5 do 3.72 m; Korekcja Trapezu: pionowa +/- 15 stopni; Rodzaje Projekcji: przednia, tylna, przednia sufitowa, tylna sufitowa; Zasilanie 100 – 240V, 50 – 60Hz; Rodzaje wejść: D-Sub15 (RGB), RCA (Composite), Mini DIN4 (S-Video), 3.5mm Stereo Jack (audio), RJ45 (LAN), Mini DIN8 (RS232) Rodzaje wyjść: 3.5mm Stereo Jack (audio), D-Sub15 (monitor); Funkcja auto-strojenie; Wbudowany głośnik o mocy nie niższej niż 7W, mono; Żywotność lampy nie niższa niż 3000 h; | Producent.............................................. Model .................................................... Symbol ……………………………………… |
| 3. | Wizualizer – szt.2 Rozdzielczość minimalna HD 720p (1.280 x 720), Matryca ½” CMOS, Oświetlenie LED, Zoom: 2x zoom, Cyfrowy (8x), Focus ręczny, Obrót głowicy 0/90/-90°, Częstotliwość odświeżania min. 24 FPS, Wbudowana pamięć - min. 80 obrazów, Obszar skanowania min. 330 x 248 mm, Wyjścia: VGA (D-sub15), Composite, S-Video, USB 2.0, Wejścia: VGA (D-Sub 15),Funkcje: balans bieli, efekty: czarno-biały/negatyw/lustrzane odbicie/odwrócony, sekwencyjna rejestracja obrazu, | Producent.............................................. Model .................................................... Symbol ……………………………………… |
| 4. | Ekran rozwijany szt. 1 Klasa produktuEkran projekcyjny Powierzchnia projekcyjna typu Matt White • współczynnik odbicia światła 1.0 • format obrazu 1:1 • regulacja wysokości dolnej krawędzi • obudowa metalowa w kolorze białym • uchwyt do wysuwania ekranu i regulacji wysokości • uchwyty przeznaczone do montażu ściennego i sufitowego możliwość stosowania przy silnym oświetleniu znajdującym się z tyłu ekranu, kąt oglądalności 75 stopni (R/L) Szerokość min 175 cm Wysokość min 175 cm | Producent.............................................. Model .................................................... Symbol ……………………………………… |

Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych w przypadku wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.

Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Wykonawca dołączy przy dostawie oświadczenie producenta, że oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg.

Gwarancja:-czas reakcji serwisu-do końca następnego dnia roboczego -36 miesięcy, świadczona na miejscu u Zamawiającego